##### КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок №20064000355/241 на поставку системы контроля учета доступа

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза»

Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru, тел: 8 (841) 258-19-91, факс: 8 (841) 258-89-54

Контактное лицо: Главный бухгалтер Гронская Елена Борисовна (841) 258-19-91, бухгалтер – Зимина Марина Ивановна тел. (841) 258-19-91

Способ запроса: запрос котировок в бумажной форме или по электронной почте

Предмет запроса котировок: на право заключения договора поставки системы контроля учета доступа.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения:

1.1. Целью поставки системы контроля и управления доступом (далее СКУД) в корпусах ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза» (440600, г. Пенза, ул. Урицкого 118) является необходимость обеспечить учет и контроль доступа пациентов в контролируемые зоны для обеспечения безопасности, а также потребность обеспечения возможности учета рабочего времени сотрудников.
	1.2. Под поставкой и установкой СКУД подразумевается доставка, установка и запуск в эксплуатацию турникетов (триподов), ограждений зоны прохода, картоприемников, электромагнитных замков, считывателей, контроллеров СКУД, терминалов учета рабочего времени, сервера СКУД, АРМа оператора системы, сопутствующего оборудования. Технические требования к поставляемому оборудованию отражены в Приложении 1 данного Технического задания.

2.  Места (объекты) поставки и установки СКУД:

СКУД устанавливаются в корпусах ЧУЗ по адресу - 440600, г. Пенза, ул. Урицкого 118, в следуюших точках (объектах установки):

1) Пункт пропуска №1 (корпус стационара, 1 этаж) (помещение 60, посетительская) – турникеты триподы, картоприемники, элементы ограждения;

2) Пункт пропуска №2 (корпус стационара, 2 этаж) (помещение 47\47а, лифтовый холл\коридор-переход) – электромагнитные замки, считыватели, картоприемник;

3) Пункт пропуска №3 (корпус стационара, 1 этаж) (помещение 43, приемная\коридор) - электромагнитные замки, считыватели;

4) Терминалы учета рабочего времени (корпус поликлиники, 1 этаж) (помещения 1 и 8а, главный холл и кабинет).

3. Срок поставки:

3.1. Поставщик осуществляет поставку и установку СКУД в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора.

4. Требования к установке оборудования на объектах Заказчика:

4.1. Поставщик обязан своими силами либо силами привлеченных им квалифицированных специалистов произвести работы по установке и запуску в эксплуатацию поставляемого оборудования на объектах Заказчика.

4.2. Виды и объемы работ по объектам представлены в таблице 1.

Табл. 1

| № П. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и подключение поставляемой автоматической проходной (турникета-трипода электромеханического), с интегрированным контроллером IP СКУД, интегрированными считывателями ЕМ-marine (2шт) | Шт. | 2 |
| 2 | Монтаж стационарного хромированного ограждения, включая компоненты хромированного ограждения стационарного быстрооткрываемого | М. | Не менее 4 |
| 3 | Монтаж комплекта оборудования дверной группы (вкл. контроллер, считыватели (не менее 2-х на дверную группу), электромагнитные замки – не менее 1 (одного) на каждую дверь) | Шт. | 2 |
| 4 | Монтаж картоприемников и сопутствующего оборудования | Шт. | 4 |
| 5 | Монтаж терминалов учета рабочего времени | Шт. | 2 |
| 6 | Монтаж и подключение бесперебойных источников питания с АКБ | Шт. | 4 |
| 7 | Регистрация уникальных бесконтактных карт в СКУД | Шт. | 1300 |
| 8 | Подключение настольного бесконтактного USB-считывателя идентификаторов стандарта EM-Marin и HID | Шт. | 2 |
| 9 | Протяжка и укладка электрического кабеля | М. | Не менее 120 |
| 10 | Протяжка и укладка кабеля UTP 4 пары cat.5e | М. | Не менее 150 |
| 11 | Протяжка и укладка кабеля для систем сигнализации | М. | Не менее 80 |
| 12 | Установка и настройка автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы СКУД | Шт. | 1 |
| 13 | Установка и настройка сервера СКУД | Шт. | 1 |
| 14 | Подключение коммутатора Ethernet | Шт. | 2 |
| 15 | Пусконаладочные работы по запуску комплекта оборудования (системы) в эксплуатацию | Шт. | 1 |
| 16 | Обучение персонала Заказчика по работе с системой | Шт. | 1 |

- Поставщику необходимо выполнить на Объектах Заказчика установку турникетов (триподов);

- Выполнить монтаж контроллеров, считывателей, терминалов учета рабочего времени, электромагнитных замков, картоприемников, ограждений зоны прохода и другого сопутствующего оборудования системы управления доступом;

- Произвести прокладку кабельных линий питания, связи и т.д. (необходимых для работы системы);

- Выполнить привязку карт доступа к оборудованию, согласно требованиям представителей Заказчика на местах;

- Выполнить пусконаладочные работы (настройку и запуск оборудования в эксплуатацию, настройку программного обеспечения - с единой базой данных бесконтактных карт доступа и автоматической синхронизацией на турникеты\контроллеры\терминалы;

- Выполнить техническое обучение персонала Заказчика по работе с системой на местах установки.

5. Устанавливаемая система контроля и управления доступом должна обеспечивать:

- проход через триподы с помощью бесконтактных карт доступа;

- проход потока посетителей с возможностью открывания турникета с поста охраны с помощью кнопки;

- проход через дверные группы со считывателями с помощью бесконтактных карт доступа;

- проход через дверные группы и турникеты-триподы с использованием бесконтактных карт (разовых пропусков посетителей) с функционалом изъятием карт через автоматизированные картоприемники;

- регистрацию рабочего времени сотрудников с использованием терминалов учета рабочего времени;

- централизованное управление системой с помощью рабочей станции (с подключение рабочей станций к оборудованию по Ethernet);

- поддержку автоматизации процесса выдачи (регистрации) и сбора разовых пропусков (карт доступа) посетителей, повторной регистрации;

- регистрацию всех событий с указанием места, характера, даты и времени, а также действий операторов, обслуживающих систему, включая действия сотрудника охраны при выдаче разрешении доступа и выхода посетителей;

- возможность создания компьютерной базы данных сотрудников с регистрацией электронных пропусков;

- возможность вывода на монитор рабочего места охраны фотоизображений, закрепленных за картами-пропусками, предъявляемых при входе/выходе в помещение;

- оперативное выведение информации на рабочей станции (в соответствии с установленными полномочиями данного оператора) о состоянии системы, сигналах тревоги, действиях персонала и операторов;

- открытие замков дверных групп в случае срочной эвакуации сотрудников.

- поддержка встроенного функционала в программном обеспечении котроллера СКУД возможности интеграции с системами видеонаблюдения, обеспечивающими функционал видеофиксации лиц, проходящих через турникет.

5.1. Ограждение зоны прохода СКУД должно обеспечивать ограничение прохода посетителей (проход – только через турникеты-триподы), при этом ограждение должно иметь быстрооткрываемые элементы (для обеспечения требования пожарной безопасности и возможности оперативной эвакуации пациентов\персонала).

5.2. Система контроля и управления доступом должна иметь возможность:

- вести регистрацию и учет фактов прохода владельца карты-пропуска;

- определять количество человек, находящихся в защищенных зонах на объекте;

- обеспечить взаимодействие системы контроля доступа на программном и технологическом уровне с системами охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, диспетчеризации и оповещения.

6. Требования, предъявляемые к выполнению работ по установке СКУД:

6.1.1. Поставщик должен гарантировать, что качество Работ соответствует требованиям стандартов и Техническому заданию, а также иным требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории Российской Федерации.

6.1.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

6.1.3. Работы подлежат выполнению Поставщиком без прекращения функционирования объекта, на котором производятся работы.

6.1.4. Поставщик самостоятельно, за счет собственных средств, собственными силами осуществляет доставку, разгрузку, перемещение до места складирования и производства работ, упаковок, коробок с материалами, образцами и изделиями и т.д., а также штучных изделий; складирование и хранение их в выделенных Заказчиком местах (помещениях) и несет ответственность за все риски на весь период выполнения работ по сохранности всего количества изделий, образцов, элементов и отдельных частей изделий, основных и расходных материалов, оборудования, инструмента, инвентаря.

6.1.5. Поставщик обязан предоставить график проведения всех видов работ и согласовать его с Заказчиком.

6.1.6. При подключении монтируемого оборудования к вводу (источнику) электропитания Поставщик обязан установить в силовых щитах на объекте выделенные автоматические выключатели на линии питания до оконечного оборудования.

6.1.7. При предоставлении Заказчиком услуг по энергопотреблению на хозяйственно - бытовые и производственные нужды Поставщика, Поставщик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, действующим в Пензенской области.

6.1.8. Поставщик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ, определенных Заказчиком.

6.1.9. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Поставщика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда.

6.1.10. Поставщик обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- 6.1.11. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ, СНиП), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ.

Поставщик производит работы в полном соответствии c настоящим Техническим заданием, CНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство», иным действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства, СНиП 2.03.2-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», ПБ 10-382-00, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  за  соблюдением санитарных  правил и  выполнением  санитарно-противоэпидемиологических  (профилактических) мероприятий»,    ПБ 10-382-00, СП 1.1.1058-01  «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

При монтаже оборудования Поставщику необходимо учитывать ГОСТ 12.2.006-87 «Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ); ГОСТ 12.2.007.0-75. «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)», Рекомендации Р 78.36.005-2011 "Выбор и применение систем контроля и управления доступом".

6.2. Требования к монтажу кабельной подсистемы.

Прокладка кабеля должна проводиться с учетом требований следующих стандартов и нормативных документов:

- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ISO/IEC 11801 «Международный стандарт на слаботочные кабельные системы зданий»;

- «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание».

При прокладке все сигнальные кабели и кабели низковольтного питания должны быть размещены на расстоянии не менее 50 см от силовых кабелей переменного тока. Пересечение всех сигнальных кабелей с силовыми кабелями допускается только под прямым углом. Любые удлинения сигнальных кабелей производить только методом пайки. Удлинение кабелей питания допускается производить с помощью клеммников.

Структурированная кабельная система (далее СКС) должна обеспечивать постоянные физические характеристики тракта между портом активного оборудования и абонентским (терминальным) оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на коммутационном и кроссовом поле (кроссовых полях). Постоянство физических параметров канала должно обеспечиваться при последующих изменениях конфигурации кабельной системы при максимальном количестве циклов подключения-отключения по ТУ производителя кабельной системы, но не менее 250 таких циклов.

Используемые в СКС оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды за пределы, предусмотренные стандартами СКС, в течение всего срока эксплуатации кабельной системы при условии соблюдения заданных параметров окружающей среды.

6.2.1. Требования к подсистеме кабелепроводов.

Система кабелепроводов должна включать в себя:

- пластиковые кабельные каналы для прокладки кабелей внутри помещений;

- гофрированные трубки для прокладки кабелей за фальшстенами и через сквозные отверстия (закладные) в стенах.

Пластиковые кабельные каналы должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности. Емкость кабельных каналов следует рассчитывать исходя из 50% заполнения. В рабочих помещениях следует использовать кабельные каналы единого сечения. Необходимо использовать сопутствующие элементы (внутренние, внешние, плоские углы, заглушки и т.д.) того же производителя, что и самих кабельных каналов.

- все кабельные коммуникаций СКУД службы безопасности выводятся на пост охраны;

- подключение аппаратуры и оборудования к этим линиям осуществляется в специальных удобных для доступа обслуживающего персонала, кросс-боксах, расположенных в помещении операторских или смежных с ними;

- линейную часть необходимо выполнить в соответствии с требованиями РД 78.145-93.

Недопустима замена одного канала большего размера несколькими параллельными каналами меньшего размера.

При выполнении скрытой проводки за фальшстенами кабели СКС должны прокладываться в гофрированных трубках отдельно от силовых кабелей.

6.3. Требования к электропитанию СКУД.

Согласно Р 78.36.005-2011 основное электропитание средств и систем СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В. Средства и системы СКУД должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания необходимо использовать источники питания постоянного тока контроллеров доступа с устанавливаемыми аккумуляторными батареями. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем СКУД. Резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций системы при пропадании напряжений в сети на время не менее 1 (одного) часа для многофункциональных распределенных систем. Для экономии электроэнергии должно быть предусмотрено отключение нормально-открытых Поставщиком устройств в нерабочее время. Режим работы системы – непрерывный, круглосуточный.

- 6.4. Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах:

- Поставщик должен провести инструктаж сотрудников охраны, отдела кадров и других сотрудников объекта по пользованию системой контроля доступа, провести техническое обучение работников Заказчика по эксплуатации системы контроля доступа.

7.Требования по сроку гарантий качества на поставляемое оборудование (вкл. работы по установке):

7.1. На материалы и оборудование – срок гарантии должен соответствовать срокам гарантии производителя данных материалов или оборудования, но не менее 2 (двух) лет с момента документальной передачи оборудования Заказчику от Поставщика.

  - Гарантийный срок на выполненные работы по установке поставляемого решения – 2 (два) года.

Под гарантией на работы понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки оборудования. Поставщик также обязуется в течение 2 (двух) лет обеспечивать за свой счет предварительную диагностику установленного оборудования, а также при необходимости – демонтажные и монтажные работы (включая транспортные услуги) с целью передачи вышедшего из строя оборудования в сервисный центр для выполнения ремонта\возврата отремонтированного оборудования на объект установки с последующим пуском в эксплуатацию.

8. Требования к качеству материалов и оборудования:

8.1. Материалы для выполнения работ должны быть новыми, высокого качества. Не допускается предложение применяемых материалов и оборудования, бывших в употреблении или восстановленных. Поставляемое оборудование и материалы (оборудование, изделия, конструкции и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

8.2. Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов необходимых для установки и запуска оборудования СКУД в соответствии с Техническим заданием (ТЗ) и техническими требованиями к применяемым при выполнении монтажных работ оборудованию и материалам (Приложение №1 к ТЗ).

8.3. Дополнительные материалы либо оборудование, не учтенные в данном Техническом задании (в т. ч. при необходимости - доводчики дверей, дверные петли, кабельный канал, крепеж), необходимые для выполнения установки и запуска в эксплуатацию поставляемой СКУД с обозначенным функционалом (согласно данному Техническому заданию) приобретаются Поставщиком самостоятельно и за свой счет. Дополнительные затраты Заказчик по приобретению материалов\оборудования не несет.

Приложение № 1 к техническому заданию

Табл. 1

Состав и кол-во позиций системы

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизированное рабочее место (АРМ)(ПК) в составе: |
| 1.1 | Монитор, подключаемый к компьютеру, шт | 1 |
| 1.2 | Системный блок, шт (вкл. клавиатуру, мышь, ПО) | 1 |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания, шт | 1 |
| 2. | Сервер СКУД, шт | 1 |
| 3. | Комплект автоматических проходных (АП) в составе: |
| 3.1 | Турникет-трипод со штангами, шт | 2 |
| 3.2 | Интегрированный в трипод контроллер СКУД, шт. | 2 |
| 3.3 | Интегрируемый в трипод считыватель карт, шт. | 4 |
| 4. | Терминал учета рабочего времени с интерфейсом Ethernet | 2 |
| 5. | Контроллер СКУД сетевой | 3 |
| 6. | Картоприемник напольный | 4 |
| 7. | Накладной считыватель бесконтактных карт | 4 |
| 8. | Замок электромагнитный тип 1 | 1 |
| 9. | Замок электромагнитный тип 2 | 2 |
| 10. | Комплект материалов и оборудования структурированной кабельной системы (СКС), подсистемы электропитания СКУД в составе: |
| 10.1 | Источник питания, шт. | 2 |
| 10.2 | АКБ, шт. | 2 |
| 10.3 | Коммутатор Ethernet, шт. | 2 |
| 10.4 | Кабель UTP5e, м | Не менее 200 |
| 10.5 | Кабель электрический, м. | Не менее 150 |
| 10.6 | Кабель для систем сигнализации, м | Не менее 100 |
| 10.7 | Труба гофрированная, м | Не менее 100 |
| 11. | ПО СКУД, шт. | Не менее 1 |
| 12. | Настольный бесконтактный USB-считыватель, шт. | 2 |
| 13. | Сетевой фильтр, шт. | 1 |
| 14. | Бесконтактные карты доступа, шт | 1300 |
| 15. | Комплект хромированного ограждения входной группы (включая стойки с резьбовыми заклепками, муфты хромированные с элементами креплений, хромированные горизонтальные перемычки, вертикальные перемычки, быстрооткрываемые элементы ограждений) |
| 15.1 | Ограждение зоны прохода стационарное хромированное с быстрооткрываемыми элементами, м. | Не менее 4 |

Табл.2

Технические требования к поставляемому оборудованию АРМ (ПК) и серверу СКУД

| 1 | АРМ (автоматизированное рабочее место) в составе: |
| --- | --- |
| 1.1 | Монитор, подключаемый к компьютеру | Характеристики монитора: |
|  |  | Комплект поставки: диск, документация, кабель HDMI, блок питания, кабель питания | Соответствие |
|  |  | Яркость матрицы, кд/м2 | Не менее 250 |
|  |  | Контрастность LCD-матрицы | Не менее 1000:1 - статическая, не менее 12 000 000:1-динамическая |
|  |  | Разрешение экрана, пикселей | Не менее 1920 x 1080 |
|  |  | Угол обзора LCD-матрицы: не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали | Соответствие |
|  |  | Размер диагонали, дюй | Не менее 23,5 |
|  |  | Количество пикселей на экране, Мпикселей | Не менее 2 |
|  |  | Тип матрицы: PLS | Соответствие |
|  |  | Поверхность экрана: матовая | Соответствие |
|  |  | Интерфейс монитора: HDMI и VGA | Наличие |
|  |  | Управление: Джойстик | Соответствие |
|  |  | Регулировка положения экрана: Наклон | Наличие |
|  |  | Углы наклона монитора: минимальное значение – не менее 2 градусов, максимальное значение – не менее 22 градусов | Соответствие |
|  |  | Блок питания монитора: Внешний | Соответствие |
|  |  | Должа иметься возможность повеса монитора на стену | Наличие |
|  |  | Слот для Kensington Lock | Наличие |
|  |  | Питание от сети 220 вольт | Наличие |
| 1.2 | Системный блок | Характеристики системного блока: |
|  |  | Объем накопителя SSD, Гигабайт | Не менее 120 |
|  |  | Объем оперативной памяти, Гигабайт | Не менее 8 |
|  |  | Толщина стенок корпуса, мм | Более 0,45 |
|  |  | Материал стенок корпуса: Сталь с антикоррозионным покрытием нанесённой методом электрического гальванирования или методом горячего погружения | Соответствие |
|  |  | Цвет исполнения системного блока: Черный | Соответствие |
|  |  | Глубина системного блока, мм | Не менее 377 |
|  |  | Ширина системного блока, мм | Не менее 190 |
|  |  | Высота (без учета ножек) системного блока, мм | Не менее 400 м |
|  |  | Разъемы и кнопки передней панели подключенные к материнской плате: Кнопка включения, Индикатор питания, Индикатор активности HDD, Порты Audio/Mic, Не менее 2 x USB | Наличие |
|  |  | Внешние отсеки для устройств 5.25" | Наличие, не менее 3 |
|  |  | Встроенный в корпус динамик, Вт | Наличие, мощностью не менее 3 |
|  |  | Возможность отключения встроенного в корпус динамика с помощью выносной кнопки на передней панели корпуса | Наличие |
|  |  | Одновременное функционирование передних разъёмов под наушники и встроенного в корпус динамика | Наличие |
|  |  | Встроенный в корпус динамик не должен занимать внешние аудио разъёмы | Соответствие |
|  |  | Дисплей с подсветкой на передней панели корпуса системного блока: не менее 2 строк и не менее 16 символов в строке | Соответствие |
|  |  | Информация на дисплее на русском языке | Наличие |
|  |  | Максимальное количество отсеков для установки жёстких дисков | Не менее 6 |
|  |  | Слоты расширения PCI/PCI-E | Не менее 7 |
|  |  | Система охлаждения: Не менее 1 установленного вентилятора на задней стенке: не менее 80 x 80 мм, не менее 1 посадочного места для вентилятора размером менее 120 x 120 мм | Соответствие |
|  |  | Петля для установки замка | Наличие |
|  |  | Кол-во ядер процессора | Не менее 4 |
|  |  | Кол-во потоков процессора | Не менее 4 |
|  |  | Базовая тактовая частота процессора, ГГц | Не менее 3.6 |
|  |  | Максимальная тактовая частота процессора, ГГц | Не менее 4.2 |
|  |  | Кэш L3 процессора, МБ | Наличие, не менее 6 |
|  |  | Система охлаждения процессора | Наличие |
|  |  | Вес системы охлаждения центрального процессора, грамм | Не более 600 |
|  |  | Материал радиатора: Алюминий и медь | Соответствие |
|  |  | Размер вентилятора ЦП, мм | Не менее 100 |
|  |  | Максимальная рассеиваемая мощность кулера ЦП, Вт | Не более 95 |
|  |  | Энергосберегающая технология | Наличие |
|  |  | Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |
|  |  | Тип оперативной памяти: DDR4 | Соответствие |
|  |  | Тактовая частота оперативной памяти: Не менее 2400 МГц | Соответствие |
|  |  | Питание оперативной памяти, В | Не менее 1,2 |
|  |  | Объем одного модуля установленной оперативной памяти, Гигабайт | Не менее 4 |
|  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти | Не менее 2 |
|  |  | Возможность расширения оперативной памяти, Гигабайт | Наличие, не менее чем 32 |
|  |  | Комплексная система мониторинга за техническим состоянием оборудования | Наличие |
|  |  | Функция мониторинга за состоянием запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства | Наличие |
|  |  | Метод измерения уровня запыленности: Оптический | Соответствие |
|  |  | Градация уровней запыленности внутри системного блока | Наличие, в диапазоне не менее 20-100% |
|  |  | Возможность мониторинга температуры не менее 3 зон | Наличие |
|  |  | Диапазон измерения, °С: от -0 до +100 | Соответствие |
|  |  | Количество установленных термодатчиков, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Измерение температуры воздуха в корпусе блока питания | Наличие |
|  |  | Аппаратный счетчик времени наработки системного блока с точностью не более 1 минуты, не должен зависеть от программного обеспечения | Наличие |
|  |  | Автоматическая перезагрузка системного блока в случае зависания с функцией удалённого оповещения о факте зависания | Наличие |
|  |  | Автономная работа датчика вскрытия корпуса, дней | Наличие, не менее 90 |
|  |  | Функция мониторинга за состоянием влажности внутренних компонентов вычислительного устройства | Наличие |
|  |  | Градация уровня влажности внутри системного блока, % | Наличие, в диапазоне не менее 20-95 |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее последнее не сброшенное вскрытие корпуса с указанием даты и времени вскрытия | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее реальных дат и времени | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее общего времени наработки системного блока с указанием количества дней, часов, минут | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее значений температуры не менее 3 зон и степени запылённости | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее информации о всех установленных в системны блок вентиляторах с указанием значения оборотов в минуту | Наличие |
|  |  | Защита доступа к настройкам аппаратного комплекса | Наличие, посредством задания мастера-пароля; |
|  |  | Восстановление мастер-пароля | Наличие, по средством отправки сообщения на e-mail |
|  |  | Возможность задания критических значения для датчика запыленности, датчиков температур, датчика влажности | Наличие |
|  |  | Удалённое оповещение о техническом состоянии в случае превышения заданных порогов критических значений | Наличие |
|  |  | Количество слотов PCI Express x16 | Не менее 1 |
|  |  | Количество слотов PCI Express x1 | Не менее 1 |
|  |  | Количество SATA 6.0 Гб/с портов | Не менее 4 |
|  |  | Сетевой контроллер с пропускной способностью, Мб/с | Не менее 1000 |
|  |  | Порты RJ45 | Не менее 1 |
|  |  | Максимальное количество портов USB | Не менее 10 |
|  |  | Количество портов USB 2.0 на задней панели | Не менее 2 |
|  |  | Максимальное количество портов USB 3.0 | Не менее 4 |
|  |  | Количество портов USB 3.0 на задней панели | Не менее 2 |
|  |  | Аудио-контроллер 7.1CH | Наличие |
|  |  | Количество портов PS/2 | Не менее 2 |
|  |  | Мощность блока питания, Вт | Не менее 500 |
|  |  | Вентилятор блока питания, мм | Наличие, не менее 120 |
|  |  | Количество портов DVI | Не менее 1 |
|  |  | Количество портов HDMI | Не менее 1 |
|  |  | Количество портов D-Sub | Не менее 1 |
|  |  | Возможность занесения инвентарного номера в систему ввода-вывода | Наличие |
|  |  | Макс. динамическая частота графической системы, МГц | Не менее 1100 |
|  |  | Считыватель электронных ключей iButton или RFiD: должен быть встроен в корпус системного блока | Соответствие |
|  |  | Функции защиты от повышенной влажности, электростатического напряжения, перепадов напряжения | Наличие |
|  |  | Объём накопителя SSD, Гигабайт | Не менее 120 |
|  |  | Скорость чтения с накопителя SSD, Мб/с | Не менее 550 Мб/с |
|  |  | Скорость записи на накопитель SSD, Мб/с | Не менее 520 |
|  |  | Система контроля доступа к питанию системного блока | Наличие |
|  |  | Программное отключение функционала кнопки питания системного блока | Наличие, с помощью аппаратного комплекса |
|  |  | Запуск системного блока только с помощью электронных ключей | Наличие |
|  |  | Функция защиты от «клонирования» электронных ключей | Наличие |
|  |  | Питания от сети 220 вольт | Наличие |
|  |  | Гарантия производителя, лет | Не менее 3 |
|  |  | Параметры компонента устройства – Клавиатура + мышь: Тип клавиатуры: Проводная Цвета использованные в оформлении: Черный Количество клавиш клавиатуры: Не менее 102 Промышленное нанесение символов на клавишах: Наличие Цвет клавиш клавиатуры: Черный Тип сенсора: Оптический Тип мыши: Проводная Подходит для левшей: Да Длина кабеля клавиатуры: Не менее 130 см. Длина кабеля мыши: Более 1.1 метра Интерфейс клавиатуры: USB Интерфейс мыши: USB | Соответствие |
|  |  | Электронный паспорт системного блока (ЭП СБ): наличие Доступ к ЭП СБ сотрудниками Заказчика осуществляется через сеть Интернет. Каждый ЭП СБ выглядит в виде персональной страницы компьютера в сети Интернет. На сайте Производителя должна быть возможность поиска системного блока по серийному номеру. ЭП СБ должен соответствовать следующим параметрам: - На каждый компьютер должен быть создан уникальный ЭП СБ, который размещается производителем на сайте, в сети Интернет, с возможностью доступа к нему, сотрудникам Заказчика; - Доступ к ЭП СБ должен обеспечиваться с помощью ПИН кода, нанесённый производителем на корпус системного блока и указанный в паспорте изделия на бумажном носителе; - ЭП СБ должен содержать следующую информацию: Конфигурация системного блока, инструкция пользователя, срок до окончания гарантийного срока, историю обращений в авторизованный сервисный центр производителя системного блока с описанием ремонтных работ. - ЭП СБ должен иметь функционал для отслеживания статуса ремонта во время нахождения системного блока на гарантийном или постгарантийном ремонте. - ЭП СБ должен иметь функционал для создания нового обращения в авторизованный сервисный центр, в случае выхода из строя системного блока. - ЭП СБ должен иметь встроенный чат для общения с представителем производителя системного блока для решения задач связанных с гарантийным ремонтом или модернизацией системного блока. | Соответствие |
|  |  | Лицензия на ПО (права на программу для ЭВМ) ОС со следующими характеристиками: – Работа с доменами; – Должна поддерживать общий доступ к файлам и принтерам; – Должна поддерживать доступ к изображениям, музыке, веб-сайтам и документам; – Должна поддерживать возможность изменения размера окон на рабочем столе; – Должна поддерживать возможность поиска любых элементов ПК; – Должна поддерживать 64-х разрядные системы; – Должна поддерживать возможность персонализации рабочего стола; – Должна поддерживать потоковую передачу данных; – Должна поддерживать сенсорный экран; – Должна иметь файловую систему NTFS; – Должна поддерживать возможность для удаленных сотрудников подключаться к сети организации без необходимости установления VPN подключения, с помощью технологии туннелирования протокола IP в HTTPs; – Должна поддерживать возможность поиска информации одновременного во множестве удаленных и локальных хранилищах, ресурсах, библиотеках информации, включая портальные хранилища; – Должна поддерживать возможность шифрации и дешифрации данных на компьютере и подключаемых накопителях, с помощью смарт карт или пароля; – Должна поддерживать возможность шифрации файловой системы; – Должна поддерживать возможность указать список разрешенных к запуску приложений на компьютере пользователя, с помощью технологии контроля за установленными на компьютере приложений; – Поддержка протокола RDP. – Должна поддерживать загрузку с виртуального жесткого диска; – Должна поддерживать возможность присоединения к домену Windows; – Должна поддерживать групповые политики; – Должна обладать поддержкой в доменных служб каталогов Active Directory; – Должна поддерживать сенсорную клавиатуру; – Должна иметь системный реестр; – Должна поддерживать ждущий режим с подключением к сети; – Должна поддерживать мобильный широкополосный доступ; – Должна поддерживать возможность подключения к виртуальной частной сети – Язык интерфейса – русский; – Должна содержать модули управления ресурсами системы, оптимизировать распределение нагрузки, обеспечивать защиту от непредвиденных сбоев и автоматическую диагностику системы; – Должна содержать интеллектуальную технологию ускорения поиска необходимых файлов и программ и систему просмотра результатов поиска; – Должна иметь систему родительского контроля для предотвращения несанкционированного использования и блокировки нежелательных данных; – Должна обеспечивать полную совместимость приложений в рамках системы, иметь встроенные средства совместимости. – Должна поддерживать функции безопасности: защита ядра операционной системы от изменений, усиление защиты служб, предотвращение несанкционированного исполнения данных, предохранение от случайных изменений структуры адресного пространства, сохранение обязательных уровней целостности. –Должна поддерживать 64-разрядные процессоры. - Операционная система должна быть предустановлена на персональный компьютер, входящий в состав АРМ. | Соответствие |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания | Характеристики источника бесперебойного питания: |  |
|  |  | Цвета, использованные в оформлении: черный | Соответствие |
|  |  | Количество розеток с батарейной поддержкой | Не менее 2 |
|  |  | Кол-во розеток только с фильтрацией помех | Не менее 4 |
|  |  | Расположение розеток на верхней панели | Соответствие |
|  |  | Тип розеток Евростандарт | Наличие |
|  |  | Максимальная выходная мощность, ВА | Не более 800 |
|  |  | Эффективная мощность, Ватт | Не менее 480 |
|  |  | Холодный старт | Соответствие |
|  |  | Кабель для подключения к электросети несъемный | Наличие |
|  |  | Рабочая температура не менее 0 градусов, не более + 40 градусов С | Соответствие |
|  |  | Входное напряжение, В | Не менее 170, не более 270 |
|  |  | Выходное напряжение 220В ± 10%; | Соответствие |
|  |  | Тип аккумулятора | Не менее 12В 7Ач |
| 2 | Сервер СКУД | Характеристики сервера: |  |
|  |  | Поддержка Монтажа в стандартный 19” монтажный шкаф | Соответствие |
|  |  | Количество SSD накопителей, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Объем накопителя SSD, гигабайт | Не менее 220 |
|  |  | Объем оперативной памяти, гигабайт | Не менее 8 |
|  |  | Толщина стенок корпуса, мм | Не менее 1 |
|  |  | Материал стенок корпуса: Сталь с антикоррозионным покрытием нанесённой методом электрического гальванирования или методом горячего погружения | Соответствие |
|  |  | Цвет исполнения корпуса: Черный | Соответствие |
|  |  | Глубина корпуса, мм | Не менее 390 |
|  |  | Ширина корпуса, мм | Не менее 190 |
|  |  | Высота корпуса | Не более 3U |
|  |  | Разъемы и кнопки передней панели, подключенные к материнской плате: Кнопка включения, Индикатор питания, Индикатор активности HDD, Кнопка сброса, не менее 2 x USB | Наличие |
|  |  | Внешние отсеки для устройств 5.25" | Наличие, не менее 2 |
|  |  | Встроенный в корпус динамик, Вт | Наличие, мощностью не менее 3 |
|  |  | Возможность отключения встроенного в корпус динамика с помощью выносной кнопки на передней панели корпуса | Наличие |
|  |  | Встроенный в корпус динамик не должен занимать внешние аудио разъёмы | Наличие |
|  |  | Дисплей с подсветкой на передней панели корпуса: не менее 2 строк и не менее 16 символов в строке | Соответствие |
|  |  | Информация на дисплее на русском языке | Наличие |
|  |  | Максимальное количество отсеков для установки жёстких дисков | Не менее 6 |
|  |  | Слоты расширения PCI/PCI-E | Не менее 5 |
|  |  | Система охлаждения: Не менее 2 посадочных мест для вентилятоов на задней стенке: не менее 60 x 60 мм, не менее 2 вентиляторов размером: не менее 80 x 80 мм на передней панели | Наличие |
|  |  | Кол-во ядер процессора | Не менее 4 |
|  |  | Кол-во потоков процессора | Не менее 4 |
|  |  | Базовая тактовая частота процессора, ГГц | Не менее 3.6 |
|  |  | Максимальная тактовая частота процессора, ГГц | Не менее 4.2 |
|  |  | Кэш L3 процессора, МБ | Наличие, не менее 6 |
|  |  | Система охлаждения процессора | Наличие |
|  |  | Вес системы охлаждения центрального процессора, грамм | Не более 600 |
|  |  | Материал радиатора: Алюминий и медь | Соответствие |
|  |  | Размер вентилятора ЦП, мм | Не менее 100 |
|  |  | Максимальная рассеиваемая мощность кулера ЦП, Вт | Не менее 95 |
|  |  | Энергосберегающая технология | Наличие |
|  |  | Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |
|  |  | Тип оперативной памяти: DDR4 | Соответствие |
|  |  | Тактовая частота оперативной памяти, МГц | Не менее 2400 |
|  |  | Питание оперативной памяти, В | Не менее 1,2 |
|  |  | Объем одного модуля установленной оперативной памяти, гигабайт | Не менее 4 |
|  |  | Количество установленных модулей оперативной памяти, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Возможность расширения оперативной памяти, гигабайт | Наличие, не менее чем 32 |
|  |  | Комплексная система мониторинга за техническим состоянием оборудования | Наличие |
|  |  | Функция мониторинга за состоянием запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства | Наличие |
|  |  | Метод измерения уровня запыленности: Оптический | Соответствие |
|  |  | Градация уровней запыленности внутри корпуса, % | Наличие, в диапазоне не менее 20-100 |
|  |  | Возможность мониторинга температуры не менее 3 зон | Наличие |
|  |  | Диапазон измерения, °С: от -0 до +100 | Соответствие |
|  |  | Количество установленных термодатчиков, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Измерение температуры воздуха в корпусе блока питания | Наличие |
|  |  | Аппаратный счетчик времени наработки сервера СКУД с точностью не более 1 минуты, не должен зависеть от программного обеспечения | Наличие |
|  |  | Автоматическая перезагрузка сервера СКУД в случае зависания с функцией удалённого оповещения о факте зависания | Наличие |
|  |  | Автономная работа датчика вскрытия корпуса, дней | Не менее 90 |
|  |  | Функция мониторинга за состоянием влажности внутренних компонентов вычислительного устройства | Наличие |
|  |  | Градация уровне влажности внутри корпуса, % | Наличие, в диапазоне не менее 20-95 |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее последнее не сброшенное вскрытие корпуса с указанием даты и времени вскрытия | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее реальных дат и времени | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее общего времени наработки сервера СКУД с указанием количества дней, часов, минут | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее значений температуры не менее 3 зон и степени запылённости | Наличие |
|  |  | Отображение на корпусном дисплее информации о всех установленных в сервер СКУД вентиляторах с указанием значения оборотов в минуту | Наличие |
|  |  | Защита доступа к настройкам аппаратного комплекса | Наличие, посредством задания мастера-пароля; |
|  |  | Восстановление мастер-пароля | Наличие, посредством отправки сообщения на e-mail |
|  |  | Возможность задания критических значения для датчика запыленности, датчиков температур, датчика влажности | Наличие |
|  |  | Удалённое оповещение о техническом состоянии в случае превышения заданных порогов критических значений | Наличие |
|  |  | Количество слотов PCI Express x16 | Не менее 1 |
|  |  | Количество слотов PCI Express x1 | Не менее 1 |
|  |  | Количество SATA 6.0 Гб/с портов | Не менее 4 |
|  |  | Сетевой контроллер с пропускной способностью, Мб/с | Не менее 1000 |
|  |  | Порты RJ45 | Не менее 1 |
|  |  | Максимальное количество портов USB | Не менее 10 |
|  |  | Количество портов USB 2.0 на задней панели | Не менее 2 |
|  |  | Максимальное количество портов USB 3.0 | Не менее 4 |
|  |  | Количество портов USB 3.0 на задней панели | Не менее 2 |
|  |  | Аудио-контроллер 7.1CH | Наличие |
|  |  | Количество портов PS/2 | Не менее 2 |
|  |  | Мощность блока питания, Вт | Не менее 500 |
|  |  | Вентилятор блока питания, мм | Наличие, не менее 120 |
|  |  | Количество портов DVI | Не менее 1 |
|  |  | Количество портов HDMI | Не менее 1 |
|  |  | Количество портов D-Sub | Не менее 1 |
|  |  | Возможность занесения инвентарного номера в систему ввода-вывода | Наличие |
|  |  | Макс. динамическая частота графической системы, МГц | Не менее 1100 |
|  |  | Считыватель электронных ключей iButton или RFiD: должен быть встроен в корпус сервера СКУД | Соответствие |
|  |  | Функции защиты от повышенной влажности, электростатического напряжения, перепадов напряжения | Наличие |
|  |  | Объём накопителя SSD, гигабайт | Не менее 240 |
|  |  | Скорость чтения с накопителя SSD, Мб/с | Не менее 540 |
|  |  | Скорость записи на накопитель SSD, Мб/с | Не менее 500 |
|  |  | Система контроля доступа к питанию сервера СКУД | Наличие |
|  |  | Программное отключение функционала кнопки питания сервера СКУД | Наличие, с помощью аппаратного комплекса |
|  |  | Запуск сервера СКУД только с помощью электронных ключей | Наличие |
|  |  | Функция защиты от «клонирования» электронных ключей | Наличие |
|  |  | Питания от сети 220 вольт | Наличие |
|  |  | Гарантия производителя, лет | Не менее 3 |
|  |  | Электронный паспорт сервера СКУД (ЭП СС): наличие Доступ к ЭП СС сотрудниками Заказчика осуществляется через сеть Интернет. Каждый ЭП СС выглядит в виде персональной страницы сервера СКУД в сети Интернет. На сайте Производителя должна быть возможность поиска сервера СКУД по серийному номеру. ЭП СС должен соответствовать следующим параметрам: - На каждый сервер СКУД должен быть создан уникальный ЭП СС, который размещается производителем на сайте, в сети Интернет, с возможностью доступа к нему, сотрудникам Заказчика; - Доступ к ЭП СС должен обеспечиваться с помощью ПИН кода, нанесённый производителем на корпус сервера СКУД и указанный в паспорте изделия на бумажном носителе; - ЭП СС должен содержать следующую информацию: Конфигурация сервера СКУД, инструкция пользователя, срок до окончания гарантийного срока, историю обращений в авторизованный сервисный центр производителя сервера СКУД с описанием ремонтных работ. - ЭП СС должен иметь функционал для отслеживания статуса ремонта во время нахождения сервера СКУД на гарантийном или постгарантийном ремонте. - ЭП СС должен иметь функционал для создания нового обращения в авторизованный сервисный центр, в случае выхода из строя сервера СКУД. - ЭП СС должен иметь встроенный чат для общения с представителем производителя сервера СКУД для решения задач связанных с гарантийным ремонтом или модернизацией сервера СКУД. | Соответствие |
|  |  | Лицензия на ПО (права на программу для ЭВМ) ОС со следующими характеристиками: – Работа с доменами; – Должна поддерживать общий доступ к файлам и принтерам; – Должна поддерживать доступ к изображениям, музыке, веб-сайтам и документам; – Должна поддерживать возможность изменения размера окон на рабочем столе; – Должна поддерживать возможность поиска любых элементов ПК; – Должна поддерживать 64-х разрядные системы; – Должна поддерживать возможность персонализации рабочего стола; – Должна поддерживать потоковую передачу данных; – Должна поддерживать сенсорный экран; – Должна иметь файловую систему NTFS; – Должна поддерживать возможность для удаленных сотрудников подключаться к сети организации без необходимости установления VPN подключения, с помощью технологии туннелирования протокола IP в HTTPs; – Должна поддерживать возможность поиска информации одновременного во множестве удаленных и локальных хранилищах, ресурсах, библиотеках информации, включая портальные хранилища; – Должна поддерживать возможность шифрации и дешифрации данных на компьютере и подключаемых накопителях, с помощью смарт карт или пароля; – Должна поддерживать возможность шифрации файловой системы; – Должна поддерживать возможность указать список разрешенных к запуску приложений на компьютере пользователя, с помощью технологии контроля за установленными на компьютере приложений; – Поддержка протокола RDP. – Должна поддерживать загрузку с виртуального жесткого диска; – Должна поддерживать возможность присоединения к домену Windows; – Должна поддерживать групповые политики; – Должна обладать поддержкой в доменных служб каталогов Active Directory; – Должна поддерживать сенсорную клавиатуру; – Должна иметь системный реестр; – Должна поддерживать ждущий режим с подключением к сети; – Должна поддерживать мобильный широкополосный доступ; – Должна поддерживать возможность подключения к виртуальной частной сети – Язык интерфейса – русский; – Должна содержать модули управления ресурсами системы, оптимизировать распределение нагрузки, обеспечивать защиту от непредвиденных сбоев и автоматическую диагностику системы; – Должна содержать интеллектуальную технологию ускорения поиска необходимых файлов и программ и систему просмотра результатов поиска; – Должна иметь систему родительского контроля для предотвращения несанкционированного использования и блокировки нежелательных данных; – Должна обеспечивать полную совместимость приложений в рамках системы, иметь встроенные средства совместимости. – Должна поддерживать функции безопасности: защита ядра операционной системы от изменений, усиление защиты служб, предотвращение несанкционированного исполнения данных, предохранение от случайных изменений структуры адресного пространства, сохранение обязательных уровней целостности. – Должна поддерживать 64-разрядные процессоры. - Операционная система должна быть предустановлена на персональный компьютер, входящий в состав АРМ. | Соответствие |

Табл. 3

Технические требования к поставляемому оборудованию СКУД и материалам

| 3 | Автоматическая проходная | Комплект автоматических проходных (АП) в составе: |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Турникет трипод со штангами «антипаника» | Наличие демпфирующего устройства, обеспечивающего плавный доворот штанг до исходного состояния после каждого прохода | Да |
|  |  | Напольное исполнение турникета-трипода | Да |
|  |  | Наличие встроенных датчиков поворота, позволяющих фиксировать реальный факт прохода | Да |
|  |  | Управление турникетом от системы контроля и от пульта управления | Да |
|  |  | Наличие специального входа управления, позволяющего разблокировать турникет по команде от пожарной сигнализации или от кнопки аварийной разблокировки | Да |
|  |  | Наличие в комплекте встроенного контроллера, индикаторов, считывателей (2 шт.), пульта управления | Да |
|  |  | Напряжение питания турникета DС, В | 10,2…13,8 |
|  |  | Потребляемая турникетом мощность, Вт | Не более 18 |
|  |  | Габаритные размеры без штанг, мм | Не более 416х174х997 |
|  |  | Ширина проема прохода с установленными штангами, мм | Не менее 744, не более 750 |
|  |  | Длина преграждающих штанг, мм | не более 600 |
|  |  | Пропускная способность турникета в режиме группового прохода (чел/мин) | Не менее 39 |
|  |  | Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода (чел/мин) | Не менее 29 |
|  |  | Средняя наработка на отказ (число проходов) | Не менее 2000000 |
|  |  | Штанги в комплекте, шт. | Да, не менее 3 |
|  |  | По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствие классу защиты I | Да |
|  |  | Соответствие группе УХЛ 4.2 | Да |
|  |  | Масса турникета-трипода, кг | не более 40 |
| 3.2 | Интегрированный в турникет контроллер СКУД сетевой | Работа как под управлением АРМ системы контроля доступа, так и в автономном режиме – при нарушении связи с сервером\АРМом системы контроля доступа все основные функции сохраняются | Да |
|  |  | Глобальный контроль последовательности прохода, сохраняющий свою полную функциональность при отсутствии связи с ПК | Да |
|  |  | Интерфейс связи между устройством чтения идентификатора и контроллером: Wiegand, Touch Memory | Да |
|  |  | Наличие нативного, интегрированного на контроллер интерфейса Ethernet | Да |
|  |  | Скорость интерфейса Ethernet, Мб/c | Не менее 10 |
|  |  | Количество пользователей, автономно хранимых в памяти | Не менее 6800 |
|  |  | Количество временных интервалов | Не менее 450 |
|  |  | Количество автономно хранимых событий | Не менее 38500 |
|  |  | Количество охранных шлейфов | Не менее 1 |
|  |  | Количество релейных выходов | Не менее 2 |
|  |  | Тип релейного выхода: 2 группы «сухих» контактов на переключение | Да |
|  |  | Количество слаботочных выходов «открытый коллектор» | Не менее 2 |
|  |  | Номинальный ток слаботочного выхода (мА) | Не менее 70 |
|  |  | Время реакции на предъявление карты (с) | Не более 0,15 |
|  |  | Возможность обновления микропрограммы контроллера (в т. ч. с рабочей АРМ через Ethernet) | Да |
| 3.3 | Интегрированный считыватель бесконтактных карт | Поддерживаемые типы идентификаторов: HID ProxCard II, EM-Marin | Да |
|  |  | Режим защиты от дубликатов | Да |
|  |  | Расстояние считывания (см) | 6…14 |
|  |  | Выходной интерфейс Wiegand-26, Wiegand- 42, Touch Memori | Да |
|  |  | Диапазон рабочих питающих напряжений (В) | 8…18 |
|  |  | Максимальное расстояние от считывателя до контроллера для интерфейса Wiegand (м) | Не менее 100 |
|  |  | Максимальное расстояние от считывателя до контроллера для интерфейса Touch Memori (м) | Не менее 15 |
|  |  | Ток потребления (мА) | Не более 50 |
|  |  | Индикация: двухцветный (красный/зеленый) светодиод, зуммер | Да |
| 4 | Терминал учета рабочего времени с интерфейсом Ethernet | Напряжение питания, вольт | Не менее 7 , не более 15 |
|  |  | Потребляемый ток, мА | Не более 160 |
|  |  | Встроенная защита от переполюсовки питания терминала | Наличие |
|  |  | Поддержка идентификаторов: EM Marine, Mifare Standard (Classic) 1K и 4К, Mifare ID | Соответствие |
|  |  | Диапазон рабочих температур t°C. | Не уже диапазона -20 - +50 |
|  |  | Кол-во автономно хранимых событий, шт. | Не менее 40000 |
|  |  | Автономная индикация состояния терминала: - звуковая индикация работы терминала и ошибок конфигурирования; - визуальная индикация питания; - визуальная индикация обмена по сети Ethernet. | Соответствие |
|  |  | Наличие возможности обновления микропрограммы | Наличие |
|  |  | Поддержка функции хранения зарегистрированных событий в энергонезависимой памяти терминала | Наличие |
| 5 | Контроллер СКУД сетевой | Работа как под управлением АРМ системы контроля доступа, так и в автономном режиме – при нарушении связи с сервером\АРМом системы контроля доступа все основные функции сохраняются | Да |
|  |  | Глобальный контроль последовательности прохода, сохраняющий свою полную функциональность при отсутствии связи с ПК | Да |
|  |  | Интерфейс связи между устройством чтения идентификатора и контроллером: Wiegand, Touch Memory | Да |
|  |  | Наличие нативного, интегрированного на контроллер интерфейса Ethernet | Да |
|  |  | Скорость интерфейса Ethernet, Мб/c | Не менее 10 |
|  |  | Количество пользователей, автономно хранимых в памяти | Не менее 7000 |
|  |  | Количество временных интервалов | Не менее 490 |
|  |  | Количество автономно хранимых событий | Не менее 40000 |
|  |  | Количество релейных выходов | Не менее 4 |
|  |  | Тип релейного выхода: 4 группы «сухих» контактов на переключение | Да |
|  |  | Возможность подключения к пожарной сигнализации | Наличие |
|  |  | Количество слаботочных выходов «открытый коллектор» | Не менее 13 |
|  |  | Номинальный ток слаботочного выхода (мА) | Не менее 250 |
|  |  | Возможность обновления микропрограммы контроллера (в т. ч. с рабочей АРМ через Ethernet) | Да |
| 6 | Картоприемник напольный | Потребляемая мощность, Вт | Не более 15 |
|  |  | Материал исполнения картоприемника: нержавеющаяя сталь | Соответствие |
|  |  | Емкость контейнера для приѐма карт | Наличие, не менее 390 |
|  |  | Типы карт доступа: HID, EM-Marinе | Соответствие |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 - I | Соответствие |
|  |  | Наработка на отказ (циклов чтения), шт. | Не менее 1000000 |
|  |  | Диапазон рабочих температур t°C. | Не уже диапазона +1 - +50 |
|  |  | Напряжение питания переменного тока 50Гц, В 100÷240 | Соответствие |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 15 |
|  |  | Обеспечение санкционированного доступа к контейнеру картоприемника. с использованием замка | Соответствие |
|  |  | Поддержка функционала изъятия временной, разовой карты только после прохода через преграждающее устройство. | Наличие |
|  |  | Наличие механизма защиты от несанкционированного использование 2х карт, изъятия карт, проталкивания карт в контейнер картоприемника | Да |
|  |  | Напольное исполнение картоприемника | Да |
|  |  | Световая индикация заполнения картоприемника на 75%, 100% | Наличие |
|  |  | Поддержка фукционала блокировки картоприемника | Наличие, при заполнении контейнера на 100% |
|  |  | Поддерка функции аварийной блокировки картоприемника СКУД | Да |
|  |  | Габаритные размеры: -длина не более 243 мм; -ширина не более 226 мм; -высота не более 1000 мм. | Соответствие |
|  |  | Масса картоприемника СКУД, кг. | Не более 23,5 |
| 7 | Накладной считыватель бесконтактных карт | Стандарты идентификации карт :EM-Marine, HID | Соответствие |
|  |  | Дальность считывания карт/брелков, см | Не менее 6, не более 14 |
|  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | Не менее 8, не более 18 |
|  |  | Потребление тока в режиме ожидания карты, мА | Не более: 35 |
|  |  | Диапазон рабочих температур t°C. | Не уже диапазона -40 - +50 |
| 8 | Замок электромагнитный тип 1 | Сила удержания, кг | Не менее 180 |
|  |  | Электромагнитный замок используется в качестве блокирующего устройства в системах СКУД | Соответствие |
|  |  | Исполнение замка : внутреннее | Да |
|  |  | Диапазон рабочих температур t°C. | Не менее -40 , не более +50 |
|  |  | Возможность монтажа на двери распашного типа | Соответствие |
|  |  | Питание: 12 В | Соответствие |
|  |  | Потребляемый ток, Ма | Не более 450 |
|  |  | Наличие L-образного крепления для электромагнитного замка в комплекте | Да |
| 9 | Замок электромагнитный тип 2 | Сила удержания, кг. | Не менее 350 |
|  |  | Электромагнитный замок используется в качестве блокирующего устройства в системах СКУД | Соответствие |
|  |  | Исполнение замка : внутреннее | Да |
|  |  | Диапазон рабочих температур t°C. | Не уже диапазона -40 - +50 |
|  |  | Возможность монтажа на двери распашного типа | Соответствие |
|  |  | Питание : 12 В | Соответствие |
|  |  | Потребляемый ток, Ма | Не более 500 |
|  |  | Индикатор состояния двери | Наличие |
|  |  | Наличие L-образного крепления для электромагнитного замка в комплекте | Да |
| 10 | Комплект СКС | Комплект материалов и оборудования структурированной кабельной системы и подсистемы электропитания СКУД в составе: |
| 10.1 | Источник питания | Должна быть световая индикация: наличие выходного напряжения, наличие напряжения электрической сети. | Да |
|  |  | Внешний вид-корпус со съемной крышкой | Да |
|  |  | Размещение АКБ внутри корпуса | Да |
|  |  | Материал корпуса и крышки - металл | Да |
|  |  | Цвет световых индикаторов- красный или зеленый | Да |
|  |  | Наличие защиты от короткого замыкания на выходе | Да |
|  |  | Номинальное напряжение одной аккумуляторной батареи не более 12 В. | Да |
|  |  | Допустимая емкость одной аккумуляторной батареи, Ач | Не менее 12 |
|  |  | Максимальное количество аккумуляторных батарей, предусмотренных для установки в источник питания | не менее 1 шт |
|  |  | Минимально допустимое значение входного напряжения от электрической сети, при котором источник питания сохраняет свои параметры | не менее 190 В |
|  |  | Максимально допустимое значение входного напряжения от электрической сети, при котором источник питания сохраняет свои параметры | не более 260 В |
|  |  | Максимальный ток нагрузки | не менее 6 А |
|  |  | Максимальная температура эксплуатации | не менее 40 °С |
|  |  | Минимальная температура эксплуатации | Не менее 5 °С |
|  |  | Ширина, мм | не более 310 |
|  |  | Высота, мм | не 250 |
|  |  | Глубина, мм | не более 160 |
| 10.2 | Аккумуляторная батарея | Номинальное напряжение | не менее 12 В |
|  |  | Материал изготовления отрицательной пластины-свинец | Да |
|  |  | Материал изготовления положительной пластины-диоксид свинца. | Да |
|  |  | Рабочее положение должно быть любое | Да |
|  |  | Материал изготовления клемм-медь | Да |
|  |  | Номинальное напряжение | 12 В |
|  |  | Номинальная емкость | не менее 7 Ач |
|  |  | Саморазряд в течение месяца при t 20°С | менее 3 % |
|  |  | Максимальная рабочая температура на разряд | не менее 48 °C |
|  |  | Максимальная рабочая температура на заряд | не менее 48 °C |
| 10.3 | Коммутатор Ethernet | Кол-во портов Ethernet, RJ45 | Не менее 8 |
|  |  | Скорость передачи Мб/с | Не менее 100 |
| 10.4 | Кабель UTP cat 5e | Количество изолированных пар проводников (жил) в кабеле | Не менее 4 |
|  |  | Тип кабеля – витая пара | Да |
|  |  | Диаметр проводника (жилы), мм | Не менее 0,45 |
|  |  | Внешний диаметр (размер) кабеля, мм | 5,2 ± 0,2 |
|  |  | Минимальный радиус изгиба (во внешних диаметрах кабеля) | Не более 4 |
|  |  | Материал проводника - медь | Да |
|  |  | Прочность на разрыв, Н | Не менее 400 |
|  |  | Сопротивление на частоте 1-100 МГц, Ом | Не хуже 90-105 |
|  |  | Дисбаланс сопротивления | Не более 5% |
|  |  | Структурные возвратные потери на частоте 100 Мгц, дБ | Не более 20,1 |
|  |  | Затухание на частоте 100Мгц, дб/100 м | Не более 22,0 |
| 10.5 | Кабель электрический | Материал изготовления жилы - отожженая медь с металлическим покрытием или отожженая медь без покрытия. | Да |
|  |  | Номинальное напряжение, В | Не менее 380 |
|  |  | Конструкция жилы - многопроволочная | Да |
|  |  | Материал изготовления изоляции - поливинилхлоридный пластикат | Да |
|  |  | Количество жил, шт. | Не менее 2 |
|  |  | Сечение токопроводящей жилы, мм | Не менее 0,75 мм |
|  |  | Наружный диаметр кабеля | не менее 3,5 и не более 4 мм |
|  |  | Минимальный радиус изгиба, наружних диаметров | Не менее 10 |
| 10.6 | Кабель для систем сигнализации | Материал жилы : медь | Соответствие |
|  |  | Диаметр жилы, мм | Не менее 0,2 |
|  |  | Материал оболочки ПВХ (PVC) | Соответствие |
|  |  | Количество жил, шт | Не менее 4 |
|  |  | Материал изоляции: полиэтилен | Соответствие |
|  |  | Максимальное напряжение переменного тока, В | Не более 145 |
| 10.7 | Труба гофрированная гибкая | Наружний диаметр, мм. | Не более 20 |
|  |  | Внутренний диаметр, мм. | Не менее 14 |
|  |  | Степень защиты - IP55 | Соответствие |
|  |  | Диапазон температур t°C. | Не уже диапазона -15 - +50 |
|  |  | Цвет: серый | Да |
|  |  | Материал: ПВХ (PVC) | Соответствие |
|  |  | Номер цвета RAL: 7035 | Соответствие |
|  |  | Прочность при сжатии: 350 Н | Соответствие |
| 11 | ПО СКУД | ПО для работы с системой контроля и управления доступом (СКУД) обладающее следующими характеристиками и включающее следующие технологии: - наличие предустановленного функционала (соответствующих лицензий ПО) с возможностью одновременного подключения неограниченного кол-ва поддерживаемых контроллеров СКУД; - предустановленная поддержка в ПО СУБД СКУД не менее чем 10000 карт доступа; - предустановленная поддержка автоматизированного учета рабочего времени сотрудников (включая возможность назначения графиков работы сотрудников, с возможностью оперативного получения информации за любой период об отработанном каждым сотрудником времени с проведением и учетом всех опозданий, командировок и отпусков, отгулов и больничных, включая вывод в стандартные формы Т-13 или ОКУД 0504421; - предустановленная поддержка функционала выдачи (регистрации) и сбора пропусков посетителей, повторной регистрации пропусков (включая поддержку привязки пропуска к предъявляемому посетителем документу, поддержку фильтрации по признаку активности карты, истории выдачи и изъятия пропуска, возможности сортировки данных по разным критериям); - предустановленная поддержка функционала настраиваемой реакции на события системы (включая поддержку функционала отправки уведомлений по событиям на электронную почту, SMS, текстовые мессенджеры; поддержку отправки унифицированного отчета о рабочем времени сотрудников на Email с заданной периодичностью) | Соответствие |
| 12 | Настольный бесконтактный USB-считыватель идентификаторов proximity | Поддержка карт стандарт EM-Marin и HID | Да |
|  |  | Подключение и питание по интерфейсу USB | Да |
| 13 | Сетевой фильтр | Длина шнура | Не менее 1.8 м |
|  |  | Входная вилка, тип | EURO |
|  |  | Выходные розетки типа EURO | Не менее 1 |
|  |  | Выходные розетки с заземлением типа EURO | Не менее 5 |
|  |  | Номинальное напряжение питающей сети | 220 В |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 2200 Вт |
|  |  | Максимальный ток нагрузки | Не менее 10 A |
|  |  | Максимальная рассеиваемая энергия | Не менее 440 Дж |
|  |  | Максимальный импульсный ток помехи | Не менее 9 A |
|  |  | Частота сети | 50 Гц |
|  |  | Подавление высокочастотных помех | Есть |
|  |  | Подавление импульсных помех | Есть |
|  |  | Индикация исправности защиты | Есть |
|  |  | Защита от короткого замыкания | термобиметаллический предохранитель |
| 14 | Бесконтактная карта доступа | Карта proximity, стандарт EM-marine | Соответствие |
|  |  | Толщина карты, мм | Не более 1,8 |
| 15 | Комплект хромированного ограждения входной группы | Комплект хромированного ограждения входной группы (включая стойки с резьбовыми заклепками, муфты хромированные с элементами креплений, хромированные горизонтальные перемычки, вертикальные перемычки, быстрооткрываемые элементы ограждений) |
| 15.1 | Ограждение зоны прохода стационарное с быстро-открываемыми элементами | Материал элементов ограждения - металл | Да |
|  |  | Жесткие перемычки ограждения | Да |
|  |  | Диаметр горизонтальных элементов ограждения, мм | Не менее 30, не более 35 |
|  |  | Высота стойки ограждения, мм | Не менее 950, не более 1100 |
|  |  | Диаметр стойки, мм | Не менее 45, не более 55 |
|  |  | Диаметр фланца, мм | Не менее 130, не более 150 |
|  |  | Шаг расположения стоек стационарных элементов ограждений, мм | Не менее 500, не более 1500 |
|  |  | Тип креплений перемычек - муфты | Да |
|  |  | Наличие хромированного покрытия стоек, муфт, горизонтальных и вертикальных перемычек | Да |
|  |  | Диаметр вертикальных элементов ограждения, мм | Не менее 30, не более 35 |
|  |  | Тип быстрооткрываемых элементов – фиксатор пружинный | Да |
|  |  | Тип крепления открываемых элементов – соединитель шарнирный (поворотный) | Да |
|  |  | Тип крепления вертикальных перемычек – соединитель перпендикулярных труб | Да |
|  |  | Шаг расположения стоек быстрооткрываемых элементов ограждений, мм | Не менее 500, не более 2000 |
|  |  | Наличие хромированного покрытия стоек, муфт, горизонтальных и вертикальных перемычек, фиксаторов пружинных, шарнирных соединителей | Да |

Максимальная сумма не более 1 431 180 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом стоимости всех налогов и затрат.

Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 2 апреля 2018г., размещенного на сайте заказчика.

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать котировочной документации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, т.е. который не был в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом

- Место доставки: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара

- Сроки и условия поставки товаров: в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.

- Стоимость товаров должна включать: Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: на перевозку, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей.

- Срок и условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия и поставки товара в течение 60 банковских дней.

- Особые условия: в случае, если Участник подает котировочную заявку на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в котировочной документации.

- Источник финансирования: доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

- С котировочной заявкой необходимо обязательно предоставить все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку. В котировочной заявке на каждую позицию предлагаемого Товара необходимо в обязательном порядке указывать технические характеристики (в противном случае Заказчик вправе отклонить заявку участника).

- Место подачи котировочных заявок: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза» – 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 (административный корпус, приёмная главного врача).

Срок начала подачи котировочных заявок:          с 11.00                           28.12.2020г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 12.00                           11.01.2021г.

Дата рассмотрения котировочных заявок:           в 15.00                           11.01.2021г.

- Участники: запрос котировок проводится среди индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы собственности.

- Антидемпинговые меры: Антидемпинговые меры не предусмотрены.

- Обеспечение заявок: Обеспечение заявок не предусмотрено.

- Обеспечение договора: Обеспечение договора не предусмотрено.

- Порядок подачи заявок:

- Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

- Заявки на участие в закупке действуют до момента заключения договора.

- Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок или несоответствие конверта с заявкой следующим требованиям: на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

- В случае направления заявки по электронной почте, заархивированный файл должен иметь расширение .rar (или .zip), имя файла должно соответствовать формату «Наименование участника. Котировка №.rar (или .zip)». Вместо набора символов «Наименование участника» указать наименование участника, а вместо символа «№» участник должен указать номер запроса котировок. Документы, содержащиеся в архиве и имеющие формат *.pdf, должны быть отсканированы с оригинала или заверенной нотариальной копии и иметь разрешение не менее 100dpi. Допускается сканирование в черно-белом режиме.

- Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

- По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком или организатором процедуры закупки по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

- Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.

- Котировочная заявка должна включать цену за единицу (если указание цены за единицу предусмотрено котировочной документацией) и общую цену предложения. Участником должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемых товаров, работ, услуг.

- Цены необходимо приводить в рублях с учетом всех возможных расходов участника.

- Цены должны быть указаны с учетом НДС и без учета НДС.

- Для целей единообразного подхода к расчету сумм технического предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,20 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении участника).

- Котировочная заявка должно содержать все показатели и характеристики товаров, работ, услуг, условия исполнения договора, предусмотренные котировочной документацией и необходимые для рассмотрения и оценки котировочной заявки участника. Характеристики товаров, работ, услуг должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование, числовые показатели при описании характеристик товаров, работ, услуг должны быть указаны в абсолютных величинах. Все условия котировочной заявки участника понимаются заказчиком буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

- Предложение участника о цене, содержащееся в техническом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Если в документации указаны цены за единицу закупаемых товаров, работ, услуг, в техническом предложении должны быть указаны цены за единицу по каждому из предлагаемых участником товаров, работ, услуг. Цена за единицу, предложенная участником, не должна превышать цену за единицу, установленную в котировочной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

- В случае поставки товаров в техническом предложении должны быть указаны марки, модели, наименования предлагаемого товара по каждой номенклатурной позиции.

- Порядок направления запросов на разъяснение положений котировочной документации и предоставления разъяснений положений котировочной документации:

- Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты.

- Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от участника позднее установленного срока, не подлежит рассмотрению.

- Запрос о разъяснении котировочной документации может быть направлен с момента размещения котировочной документации, извещения о проведении запроса котировок на сайтах и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

- В любое время, но не позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока подачи котировочных заявок, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию.

- Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок и(или) в котировочную документацию, размещаются на сайтах в день принятия решения о внесении изменений.

- В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок, заказчик обязан продлить срок подачи котировочных заявок таким образом, чтобы со дня размещения на сайтах внесенных в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 5 (пяти) дней, либо, если в извещение о проведении запроса котировок и(или) котировочную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в запросе котировок в отношении конкретного лота должен быть продлен таким образом.

- Заказчик не берет на себя обязательство по уведомлению участников о дополнениях, изменениях, разъяснениях в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию, а также по уведомлению участников об итогах запроса котировок и не несет ответственности в случаях, когда участник не осведомлен о разъяснениях, внесенных изменениях, дополнениях, итогах запроса котировок при условии их надлежащего размещения на сайтах.

- Заказчик вправе отказаться от запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайтах не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Вскрытие заявок: По окончании срока подачи котировочных заявок для участия в запросе котировок представленные заявки в конвертах, соответствующих Порядку подачи заявок, вскрываются.

  - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более котировочных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником закупки котировочные заявки не отозваны, все котировочные заявки этого участника закупки, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику закупки.

  - Вскрытие конвертов и объявление информации, содержащейся в заявках производится в соответствии с очередностью их поступления в адрес заказчика.

  - При вскрытии конвертов с котировочными заявками объявляется:

1) наименование участника закупки;

2) сведения, изложенные в финансово-коммерческом предложении участника закупки, используемые для оценки заявок;

3) иная информация (при необходимости).

  - Заказчик или организатор процедуры закупки может проводить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с котировочными заявками.

  - При вскрытии конвертов с заявками документы по существу не рассматриваются.

  - По итогам вскрытия конвертов формируется протокол, который подлежит публикации на официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания.

- Рассмотрение и оценка заявок:

  - Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи котировочных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в запросе котировок цен, и сопоставляет их предложения по цене договора. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, при этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик или организатор процедуры закупки размещает соответствующее уведомление на официальном сайте.

  - В случае, если по окончании срока подачи заявок подано менее 3 котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Котировочные заявки участников рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в котировочной документации, на основании представленных в составе котировочных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных котировочной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Сведения об участнике закупки проверяются заказчиком, в том числе на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, размещенной на сайте https://egrul.nalog.ru/.

  - Участник запроса котировок не допускается к участию в запросе котировок в случае:

- Несоответствия котировочной заявки требованиям котировочной документации, в том числе:

котировочная заявка не соответствует форме, установленной котировочной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям котировочной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями котировочной документации),

- Предложение о цене договора (цене лота) превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), в том числе предложение о цене за единицу товара, выполняемых работ, оказываемых услуг превышает начальную (максимальную) цену за единицу (если такая цена за единицу установлена в котировочной документации),

- Участник запроса котировок не представил разъяснения положений котировочной заявки (в случае наличия требования в котировочной документации)

  - Заказчик вправе до подведения итогов запроса котировок в письменной форме запросить у участников запроса котировок информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой такого участника, предъявляемым требованиям, изложенным в котировочной документации. При этом не допускается изменение и(или) дополнение заявок участников.

  - Ответ от участника запроса котировок, полученный после даты, указанной в запросе, не подлежит рассмотрению.

  - Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

  - По результатам рассмотрения котировочных заявок заказчик принимает решение о допуске (отказе в допуске) участника запроса котировок к участию в запросе котировок.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой участника, не соответствуют требованиям, изложенным в котировочной документации, заявка участника отклоняется.

  - Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления котировочных заявок, определения победителей запроса котировок не подлежит разглашению участникам. Попытки участников получить такую информацию до размещения протоколов на сайтах, служат основанием для отклонения котировочных заявок таких участников.

  - Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности в котировочной заявке, которые существенно не влияют на ее содержание и дальнейшую оценку (при соблюдении равенства всех участников запроса котировок) и не оказывают воздействия на рейтинг какого-либо из участников при рассмотрении и оценке котировочных заявок.

  - Заказчик вправе допустить участника к участию в запросе котировок в случае, если участник или его котировочная заявка не соответствуют требованиям котировочной документации, но выявленные недостатки носят формальный характер и не влияют на содержание и условия заявки на участие в запросе котировок, а также на условия исполнения договора и не влекут рисков неисполнения обязательств, принятых таким участником в соответствии с его котировочной заявкой.

  - Если в котировочной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

  - Если в котировочной заявке имеются арифметические ошибки при отражении цен за единицу закупаемых товаров, работ, услуг и(или) цены договора (цены лота) заявка такого участника отклоняется.

  - В ходе рассмотрения заявок заказчик вправе затребовать от участников запроса котировок разъяснения положений котировочных заявок.

  - Участники и их представители не вправе участвовать в рассмотрении котировочных заявок и изучении квалификации участников.

  - По итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок заказчик составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором в том числе может содержаться следующая информация:

- Наименование товаров, работ, услуг, на закупку которых проводится запрос котировок, существенные условия договора.

- Сведения об участниках закупки, подавших котировочные заявки.

- Принятое заказчиком решение об отклонении котировочной заявки с обоснованием причин отклонения.

- Наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

- Заключение о взаимозаменяемости (эквивалентности) товаров, работ, услуг (при необходимости).

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При необходимости согласования заявки с Региональной дирекцией здравоохранения либо Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» итоги оценки и сопоставления котировочных заявок в течение двух дней направляются на согласование в Куйбышевскую дирекцию здравоохранения – структурное подразделение Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».

- Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок

  - Победитель запроса котировок определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям котировочной документации.

  - Оценка заявок осуществляется на основании цены, указанной в техническом предложении путем сопоставления.

  - Единственным критерием оценки котировочных заявок является цена. Иные критерии оценки котировочных заявок не применяются.

  - В случае обнаружения предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более, чем на 15%, заказчик имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

  - Техническое предложение участника, представляемое в составе заявки, должно соответствовать требованиям котировочной документации, условия технического предложения должны соответствовать требованиям технического задания и должно предоставляться по форме приложения № __ к котировочной документации.

  - При несоответствии технического предложения требованиям, указанным в пункте 19.5 котировочной документации, заявка такого участника отклоняется.

  - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

- Подведение итогов запроса котировок

  - Комиссия, рассмотрев котировочные заявки и представленные по итогам рассмотрения и оценки заявок материалы, при необходимости согласования заявки с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД» - в течение 2 (двух) дней с момента получения согласия, принимает решение о победителе запроса котировок. По результатам работы комиссии оформляется протокол.

  - В протоколе комиссии излагается решение комиссии об итогах запроса котировок.

  - Участники или их представители не могут присутствовать на заседании комиссии.

  - Победителем признается участник, заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

  - Протокол комиссии размещается на сайтах не позднее 2 (двух) дней с даты подписания протокола.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений, в иных случаях дата и время подведения итогов могут быть перенесены.

  - При проведении переторжки (переторжек), предоставлении возможности подачи альтернативных предложений рассмотрение, оценка и итоги запроса котировок подводятся на основании представленных участниками котировочных заявок, альтернативных предложений, предложений для переторжки, с учетом требований котировочной документации.

- Признание запроса котировок несостоявшимся

  - Запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признается несостоявшимся, если:

- на участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подано менее 2 (двух) котировочных заявок;

- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

- все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

- победитель запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов) условий, уклоняется от заключения договора.

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся в случаях, когда по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка  и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном нормативными документами заказчика.

Цена заключаемого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника запроса котировок (в том числе в части отдельных лотов).

  - Если запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок (в том числе в части отдельных лотов) или осуществить закупку другим способом.

- Проведение переторжки

  - Переторжка является дополнительным элементом запроса котировок и заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса котировок в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса котировок цены своих первоначально поданных заявок.

  - Переторжка проводится по решению заказчика неограниченное количество раз в рамках одного запроса котировок.

  - Переторжка может быть отменена в любое время до ее окончания. Переторжка в режиме реального времени может быть отменена до ее начала.

  - В любое время до подведения итогов запроса котировок заказчик вправе направить участникам, допущенным к участию в запросе котировок приглашение с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями, а также информации о  дате, времени, проведения переторжки в режиме реального времени, дате, времени открытия доступа к документам с измененными условиями (при проведении переторжки в заочной форме), дате и времени рассмотрения предложений и переносе срока подведения итогов. Заказчик также размещает приглашение на сайтах. В приглашении указывается перечень документов, которые должны быть представлены в составе предложения. Документы должны быть оформлены в порядке, установленном котировочной документацией.

  - При проведении переторжки допущенным к участию в запросе котировок участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены, указанной в заявке такого участника при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

  - В переторжке имеют право участвовать все допущенные к участию в запросе котировок участники. Предложение для переторжки, поданное участником, не допущенным к участию в запросе котировок, не подлежит рассмотрению.

  - Участник, допущенный к участию в запросе котировок, вправе не принимать участие в переторжке, тогда при оценке заявок рассматривается его первоначальная заявка (последняя соответствующая требованиям котировочной документации заявка, если переторжка проводится несколько раз).

  - Предложения участника по ухудшению первоначальных условий (последних предложенных условий если переторжка проводится несколько раз), не рассматриваются, такой участник запроса котировок считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

  - Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до открытия доступа к документам с измененными условиями на участие в запросе котировок.

  - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, предусмотренном пунктами 18-21 котировочной документации.

- Котировочная заявка

  - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в  котировочной документации информацию и документы.

  - Котировочная заявка оформляется в соответствии с требованиями котировочной документации.

  - Котировочная заявка участника, не соответствующая требованиям котировочной документации, отклоняется.

  - Котировочная заявка оформляется на русском языке. Если в составе котировочной заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением запроса котировок, ведется на русском языке.

  - Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

  - В котировочной заявке должны быть представлены:

- опись представленных документов, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника. Документ должен быть сканирован с оригинала;

- надлежащим образом оформленная, в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к котировочной документации, заверенная подписью и печатью (при ее наличии) участника, заявка на участие в запросе котировок. Документы должны быть сканированы с оригинала;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку: доверенность на лицо, подписавшее заявку, а также решение или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность, если от имени участника действует лицо на основании доверенности. Если от имени участника действует лицо на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность. Доверенность должна быть сканирована с оригинала или нотариально заверенной копии, иные документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, подтверждающие соответствие участников запроса котировок, предлагаемых ими товаров, работ, услуг установленным требованиям котировочной документации и условиям допуска к участию в запросе котировок;

- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС. Документы должны быть сканированы с оригинала или копии, заверенной участником;

- документы, содержащие информацию о месте регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц). При предоставлении заявки документ должен быть сканирован с оригинала, копии, заверенной участником;

- учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и дополнений;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления котировочной заявки;

- лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сертификаты Саморегулирующих организаций - в случае, если их наличие является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

Все предоставляемые копии документов заверяются организацией/индивидуальным предпринимателем и содержат:

- ФИО лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Наименование должности  лица (руководителя организации), заверившего копии документов;

- Его собственноручную подпись (не факсимиле);

- Оттиск оригинальной печати организации (не «ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ»).

Оригиналы документов или их копии, состоящие из нескольких листов, должны быть сшиты и заверены способом, изложенным выше, с указанием на оборотной стороне последнего листа сшива текста следующего содержания: «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью ____ (_____) листов.».

- Взаимозаменяемость: Взаимозаменяемость (эквивалентность) товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками, закупаемыми товарами, работами, услугами определяется заказчиком исходя из основных принципов осуществления закупок и требований технического задания.

- Обязательные требования к участникам запроса котировок цен

  - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

  - непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

  - отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

  - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

  - отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

  - соответствие иным требованиям, указанным в котировочной документации

- Заключение договора

  - Положения договора (условия, цена) не могут быть изменены по сравнению с котировочной документацией и котировочной заявкой победителя запроса котировок за исключением случаев, предусмотренных котировочной документацией. При невыполнении победителем запроса котировок требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий,  с учетом требований данного пункта.

  - Заказчик направляет участнику запроса котировок, с которым заключается договор проект договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов запроса котировок на сайтах.

  - Договор заключается в течение 30 (тридцати) дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Центральной дирекцией здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения такого согласования.

- Исполнение, изменение, расторжение договора

  - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Лицо, с которым заключен договор, обязано информировать заказчика в сроки, установленные договором, о произошедших изменениях в сведениях в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением соответствующими документами.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Новый поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям к участникам запроса котировок, которые устанавливались в котировочной документации.

  - При исполнении договора по согласованию с заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. При этом стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не должна быть выше стоимости, указанной в договоре.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект договора;

3. Образец оформления конверта.

Председатель конкурсной комиссии	                                          				Н.А. Герцог

Приложение №1

От «______» ____________2020 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»;

Адрес: 440600, РФ,  г. Пенза, ул. Урицкого, 118

E-mail: buhgalteriya@okb58.ru

Тел: +7 (841 ) 258-80-62

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, место нахождения, ИНН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН (для физического лица), КПП, ОГРН, ОКПО,  банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон)

в лице _______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № _____ предлагаем оказать следующие услуги / поставить товар:

| № п/п | Наименование заказчика | Предлагаемое наименование | Описание, характеристики, размеры, объемные показатели | Производитель/Страна происхождения | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условия исполнения договора:

- Требования качества:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место доставки: 440600, Россия, г. Пенза, ул. Урицкого, 118

- Тара доставки:   ___________________________________________________________________

- Сроки и условия поставки товара: ______________________

- Стоимость услуг/поставка товара включает: ______________________________________

- Стоимость услуг/поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Особые условия: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями котировочной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном котировочной документацией без объяснения причин.

При подаче котировочной заявки на поставку товара в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при подаче котировочной заявки представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете, а именно:

● Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

● Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

● Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

● Сведения о бенефициарах;

● Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

● Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

● Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

● Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати контрагента.

● Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), по результатам которого указанная отчетность представлялась в ИФНС.

● Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в котировочной документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями котировочной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждает отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

____________________		           _____________		                          ___________________

(должность подписавшего 		              (подпись)		           	  (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

Проект договора

Договор № ________

поставки товара

(с сопутствующими услугами/работами)

г. Пенза                                                      				                     «___» _________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача Герцог Натальи Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование - Товар в соответствии со Спецификацией (Приложений №1), и выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром, а Покупатель принять и оплатить Товар.

1.2. Количество и наименование Товара определяются в Спецификации (Приложение № 1).

1.3. Сроки поставки Товара, выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя Товара в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора.

1.4. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 118.

Время поставки: с 8-00 ч. до 16-00 ч. в рабочие дни (с понедельника по пятницу), предварительно согласовывается за 48 часов до предполагаемой даты поставки.

1.5. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: __________________.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара, работ и услуг по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — ________________________________, НДС не облагается согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015г. №1042 и ____________________________________________________. В стоимость включены работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя.

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный товар, акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию, с предоставлением 1-го экземпляра счета. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

  - Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные Спецификацией, и передать Товар Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

Счет – 1 (один) экземпляр;

товарную накладную формы (ТОРГ-12) - 2 (два) экземпляра;

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру;

Товарно-транспортную накладную.

3.1.4. Обеспечить монтаж, ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные пунктом 1.3. настоящего договора.

После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течении 1 (одного) рабочего дня, при условии, что отсутствуют объективные препятствующие факторы.

3.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

3.1.6. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.8. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

3.1.9. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя.

3.1.10. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.5. настоящего договора, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

3.1.11. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемый по договору Товар является медицинским изделием (п.1 ст. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") и неразрывно связан с программным обеспечением являющееся его неотъемлемой частью.

3.1.12. Осуществить поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», в сроки не позднее указанных в пункте 1.3. настоящего договора. Поставка осуществляется по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени в рабочие часы Покупателя.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы по приемке Товара.

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар и работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.4. Предоставлять Поставщику заявки на товар в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

  - Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки или сроков установки Товара, а так же в случае, когда ремонт Товара, по гарантийному обслуживанию, составит более 45 дней (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя, вернуть денежные средства. Покупатель так же вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% от стоимости Товара.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Получателям производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора; номер товарной накладной формы (ТОРГ-12); наименование Товара; упаковочный лист; дату отгрузки; количество мест; вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателем.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая но, не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для данных работ за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан приступить к гарантийному ремонту Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

номер Договора; наименование Товара; модель; количество изделий в упаковке, всего; Получатель; вес нетто в кг.;размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина; адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м., указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7.Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем акта ввода в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания  работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки окончания работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от стоимости невыполненных в срок работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения убытков Покупателю, вызванных таким отказом, возвратить все уплаченные Покупателем по настоящему Договору денежные суммы и уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей стоимости настоящего Договора.

8.6. В случае не устранения выявленных неисправностей Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении неисправностей Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от цены единицы Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких неисправностей позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы (ТОРГ-12) Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы (ТОРГ-12) с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в 30-и дневный срок доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем, после направления соответствующего письменного требования Поставщику, путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.8 настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

11.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.4 настоящего Договора, почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в сфере предупреждения и  противодействия коррупции.

12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.3.1. Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (8412) 58-80-62; - электронная почта: secr-okb-penza@yandex.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (______) _________________; электронная почта: _________________________;

12.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора.

12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

12.7. В случае неполучения Стороной, направившей уведомление  о нарушении положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Налоговая оговорка

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 13.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги являющиеся предметом настоящего договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 13.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (приложение № 1)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза» | Поставщик: ________________________________ |
| --- | --- |
| Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 ИНН 5834028940, КПП 583401001 Р/счет 40703810439180001773 в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г.Москва К/счет 30101810145250000411 БИК 044525411 ОКПО 01113781, ОГРН 1045802005292, ОКАТО 56401364000, ОКВЭД 68.10 тел. (8412) 58-19-91, факс (8412) 58-80-62 E-mail: secr-okb-penza@yandex.ru _______________/Герцог Н.А./ | ___________________/________________________/ |

Приложение №1

к договору №             от «___» ___________ 202_ г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель/Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. (НДС не облагается) | Стоимость руб., НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |

Итого по Спецификации – ________________________________, НДС не облагается согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015г. №1042 и ____________________________________________________. В стоимость включены работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников Покупателя.

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /Герцог Н.А./		     _________________ /_______________/

Приложение №3

Образец оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок, подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: __ ч. __ мин. «__» ______ 2020 г. время московское Заявка на участие в запросе котировок № ______ на право заключения договора на поставку товара ________________ для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза» Куда: ___________________________________ Кому: ___________________________________ Наименование: Участник запроса Адрес: котировок ИНН

# Text boxes

| № поз. | Наименование закупаемых товаров и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система контроля учета доступа | шт. | 1 |